Государственное общеобразовательное учреждение
«общеобразовательная школа №117»
Ауэзовского района  города Алматы
Республика Казахстан

Конспект урока по технологии 
в 5 классе

«Путешествие в царство швейной машины»

подготовила

учитель технологии

Ермилова Елена Владимировна

Алматы 2011

Использованные материалы и Интернет-ресурсы

1.  ПТБ - Учебные наглядные пособия http://www.labstend.ru

- Первая швейная машинка - http://www.tonnel.ru

Дата:                            Класс:  5                Предмет:  Технология            № урока

Тема раздела: " Технология  художественного  рукоделия с элементами декоративно-прикладного искусства.  Моделирование швейных изделий ".

Тема урока: «Путешествие в Царство швейной машины».

Цель  урока: изучить устройство и назначение швейных машин.

Задачи:

- образовательная: ознакомить учащихся с историей развития швейных машин,  с типами и  видами   швейных машин, с устройством швейной машины, обеспечить усвоение материала по теме;

- развивающая: развивать умения находить ключевые слова, и понятия в данной информации, развивать умение припоминать необходимую информацию с опорой на  схему, развивать умение преобразовывать наглядный материал для получения новой информации, развивать воображение в рисунке,

- воспитательная: формировать дисциплинированность в работе; воспитывать любовь к швейному делу; формировать у учащихся  чувства взаимопомощи; формировать элементарные умения домоводства

Методы проведения занятия:

-   объяснительно - иллюстративный (рассказ, беседа, работа с ---      дидактическим материалом, демонстрация),

-	инструктаж; практическая самостоятельная работа.

Формы работы: групповая.

Форма проведения урока: игра “Путешествие в Царство швейной машины”.

Межпредметная связь: ИЗО, русский язык, история.

Объект труда: швейные машины.

Материально - техническое оснащение:

Оборудование ученических мастерских: ученические парты, стулья, инструменты и приспособления.

Технологическая карта: «Ручной привод», «Ножной привод».

ТСО «Ознакомление со швейной машиной», компьютер, экран, проектор, СD – диск (урок составлен в программе Power Point )

Таблица «Устройство швейной машины».

Техника безопасности: «Правила техники безопасности при работе на швейной машине».

Литература для учителей:  методическое пособие  5 класс, дидактический материал

Литература для внеклассного  чтения учащихся: школьная энциклопедия

Ход урока:

- Организационная часть.

- Контроль посещаемости (наличие учащихся, причина их отсутствия)

- Проверка рабочей одежды и готовности к занятию.

- Постановка целей и задач урока.

  - Урок  проходит в виде путешествия в «Царство швейной машины» слайд №1

1. На доске выписаны  термины: привод, ручной привод, ножной привод, электрический привод,  платформа, стойка рукава, механизмы швейной машины, игловодитель, нитенаправитель, иглодержатель, регулятор натяжения нити.

2.Знакомство с маршрутом путешествия слайд № 2

3.Чтобы попасть в Царство швейной машины нужно пройти через ворота – тест (повторение пройденного материала)

1. Узкая полоса по краю ткани:

а) каемка

б) оборка

в) кромка

2. Как называется процесс,  в результате которого из волокон получают пряжу

а) ткачеством

б) прядением

в) крашение

3. Что определяют по рисунку, блеску, ворсу, чистоте и отделки ткани

а) кромку

б) нити основы и утка

в) лицевую и изнаночную стороны

4. Какой звук издает ткань при резком растяжении по нити основы:

а) глухой

б) звонкий

в) не издает звука

5. Свойство ткани впитывать в себя пыль:

а) влагопроводимость

б) пыленепроницаемость

в) расплетаемость

Взаимопроверка результатов теста и выставление оценок в журнал.

- Изложение нового материала слайд № 3 (учащиеся заполняют пустую колонку в таблице)

- История развития швейной машины.

| Год | Ф.И.О. | События |
| --- | --- | --- |
|  | Леонардо да Винчи | первый проект швейной машины. |
|  | Англия - Везейнталь | ручная швейная машина однониточная. |
|  | Франция - Тимонье | швейная машинка однониточная. Но все эти машины были еще не совершенны: шов часто распускался, скорость пошива была низкой. |
|  | США- Гоу | шв. машинка двухниточная с челночным стежком |
|  | США - Зингер | шв. машина с прижимной лапкой. |

- Виды машин.

Швейные машин служат для стачивания деталей из ткани, при пошиве различных изделий. Применение швейных машин позволяет ускорить и облегчить труд, повысить качество работы.

Сейчас выпускаются швейные машины современных моделей с программным управлением. Фактически эта машина - компьютер, который шьет и выдает множество швов, их количество трудно подсчитать, вышивает гладью многоцветные картинки и целые композиции. Но самое интересное, что в прелестные вышивки можно превращать детские рисунки, картинки из книжек и журналов. Современные фабрики оснащены производительными быстроходными швейными машинами: автоматами, полуавтоматами. специальными машинами (для пришивания пуговиц, обработки петель) и другим сложным оборудованием. Слайд № 4

| С ручным приводом | С ножным приводом | С электрическим приводом. |
| --- | --- | --- |

Швейные машины по назначению делятся на:

Слайд № 5

| Бытовые (универсальные) | Промышленные (специальные) |
| --- | --- |
| С ручным приводом (500-600 оборотов в минуту); С ножным приводом (1200-1500 об в мин); С электрическим приводом (3000-5000 об в мин); | С электрическим приводом (автоматы, полуавтоматы). |

- Практическая работа «Устройство швейной машины с ручным приводом» слайд №6

- Вводный инструктаж на выполнение практической работы – практическая работа выполняется вместе с объяснением нового материала.

Приступая к практической работе, не забывайте, что от вас требуется.

- Соблюдать правила ТБ.

- Свои рабочие места содержать в порядке.

- Не торопиться, выполнять работу  качественно.

Во время практической работы учащиеся пользуются технологическими картами, проставляют номера элементов швейной машины, использую слова для справок.

Слова для справок: 1 платформа, 2короб, , 3ручной привод, 4 нитепритягиватель, 5 регулятор длины стежка, 6 рычаг подъема лапки, 7 регулятор натяжения верхней нити, 8 челночное устройство, 9 моталка, 10 рейка двигателя ткани, 11 лапка прижимная, 12 игольная пластина, 13 игловодитель

  - Платформа (на платформе находится: находиться выдвижная и игольная пластина, двигатель ткани - рейка, катушечный стержень, прижимные коленочки; под платформой - челночное устройство - челнок, шпульный колпачок, шпулька, регулятор натяжения нити);

  - Стойка рукава на стойке рукава - ручной привод; рукоятка; маховое колесо;
моталка; регулятор натяжения нити;

  - Рукав - на рукаве находится катушечный стержень;

  - На головке рукава находятся: рычаг подъема прижимной лапки, стержень прижимной лапки и прижимная лапка; игловодитель и иглодержатель с ни-тенаправителем; фронтовая доска, а на ней нитенаправители, нитепритягиватель, регулятор натяжения верхней нити.

  - Под платформой и внутри швейной машины находятся валы.

- Текущий инструктаж - целевые обходы.

1 обход: проверить организацию рабочего места, соблюдение ТБ.

2 обход: проверить правильность выполнения трудовых приёмов и технологическую

последовательность операций.

1-3 обход: оказать помощь отстающим учащимся.

- Заключительный инструктаж:

Закрепление пройденного материала  в виде загадки слайд № 6.

- Помогите звездочету собрать кубики в слова, состоящие из названий деталей швейной машины.

- Анализ характерных ошибок и причин.

- Сообщение оценки работы каждого учащегося.

- Домашнее задание: прочитать материал в тетради, принести лоскут, рабочую коробку.

- Уборка рабочих мест.