ТЕМПЕРАТУРА

Тепловое равновесие – это…

Термодинамическая температура

Условное обозначение – t

Единица измерения - градус

Для измерения температуры необходимы:

- температурная шкала

(эмпирическая)                    кипение воды          212оF                                 80оR          100oC

таяние льда         32oF                                   0oR            0oC

0oF (лед+NaCl)                                          pa = 105 Па

Фаренгейт                      Реомюр           Цельсий

(Голландия, 1714)        (Франция, 1730)     (Швеция, 1730)

-  прибор – термометр (устройство, принцип действия, применение)

| название | жидкостный | газовый | металлический | электрический |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физическое св-во, зависящее от температуры | Тепловое расширение жидкостей | Изменение давления газа | Тепловое расширение твердых тел | Изменение электрического сопротивления |
| Термометрическое тело | Жидкость (ртуть или спирт) | Газ | Два разных металла | Твердый проводник или полупроводник |

Молекулярно-кинетический смысл  температуры (абсолютная температура)

p = 2/3n

Θ – температура,  [Дж]         Θ = 2/3

Θ       →              T                                                                Θ = kT,

Дж    →     градус (Кельвин)                             k – постоянная Больцмана,    k = 1,38 10-23 Дж/К

Абсолютная температура – лорд Кельвин (Англия, 1848),  Т, [К (кельвин)]

2/3 = kT                                      Температура – мера средней кинетической энергии

поступательного движения молекул,                     но T = f ()

0 К → прекращается поступательное движение молекул

(абсолютный ноль – недостижим)

- основное уравнение МКТ

Взаимосвязь между абсолютной шкалой и шкалой Цельсия                    1К = 1оС

p = nkT = N/(VkT)

Vμ= 22,4 10-3 м3                                                             t = 0oC         →          T = 273 K

T = pV/(kN)  р0 = 105 Па

N = Na = 6,02 1023 моль-1          Т = 273 К

t = 0oC

# Text boxes

Температура – характеризует состояние т. р. макроскопической системы: во всех частях системы, находящейся в т.р. температура имеет одно и то же значение

- степень нагретости тела

- указывает направление теплообмена

- характеризует состояние т.р.

Давление газа прямо пропорционально температуре (опыт)

Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул пропорциональна температуре (вывод)

T = (toC + 273) K