ПОСТОЯННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрический ток – это…

| Условия существования тока свободные электрические заряды; электрическое поле | Действия тока: - тепловое, - магнитное, - химическое | Направление тока: совпадает с направлением движения положительно заряженных частиц |
| --- | --- | --- |

Постоянный электрический ток – это…

Характеристики электрического тока:

| СИЛА ТОКА – это… | НАПРЯЖЕНИЕ – это… | СОПРОТИВЛЕНИЕ – это… |
| --- | --- | --- |
| I, [] | U, [] | R, [] |
|  |  | ρ – удельное сопротивление вещества [] |
| амперметр, | вольтметр | омметр |

Зависимость сопротивления проводника от температуры

R0 – сопротивление проводника при 0 оС

α – температурный  коэффициент сопротивления; [ oC-1]

Закон Ома для участка цепи – формулировка…

Виды соединения проводников

| Последовательное соединение | Параллельное соединение |
| --- | --- |
| Io = I1 = I2 | Io = I1 + I2 |
| Uo = U1 + U2 | Uo = U1 = U2 |
| Ro = R1 + R2 | 1/Ro = 1/R1 + 1/R2 |

Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра

| Шунт к амперметру | Добавочное сопротивление к вольтметру |
| --- | --- |
| ; ; | ; ; |

Работа                                                                                                              мощность

электрического тока

[ Дж = А В с ]                                     A = Pt  [ кВт час ]                         [ Вт = А В ]

Если проводник неподвижен, то А = ΔU = Q                          - закон Джоуля-Ленца

# Text boxes

V

R

I

R = R0 (1 + αt)

I

Rщ = RA/(n – 1)

Rд = RV (n – 1)

A = Uq = IUt = I2Rt = U2t/R

P = A/t = IU = I2R = U2/R

Q = I2Rt

А

U

R1

R2

R1

R2

А

V