Тест: «Обработка древесины»                             Технология 7 кл.

1. Лиственница является:

А) лиственным деревом;

Б) хвойным деревом;

В) кустарником.

2. В каждом инструменте, предназначенном для изменения формы и размеров заготовок, имеется:

А) режущая часть;

Б) крепёжная часть;

В) калибрующая (измерительная) часть.

3.   Для точной распиловки брусков и досок под углом 900 и 450 используют:

А) угольник;

Б) тиски;

В) стусло.

4.  Выберите то направление строгания древесины, которое позволяет получить более

гладкую  (чистую) поверхность:

А) поперёк волокон;

Б)  против волокон;

В) вдоль волокон.

5. Рисунок поверхности древесины, зависящий от породы древесины и направления

среза называют:

А) пороком;

Б) текстурой;

В) шпоном.

6. Какой  способ хранения пиломатериалов показан

на рисунке?

А) штабелем;

Б) связкой;

В) навалом.

7. При неправильной сушке древесины происходит ее растрескивание из-за:

А)	неравномерности высыхания наружных и внутренних слоев древесины;

Б)	неправильного складирования древесины;

В)	попадания солнечных лучей на древесину.

8.  С верстака необходимо убирать стружки, опилки:

А) рукой;

Б) щёткой;

В) мокрой тряпкой.

9.   Технологическая карта показывает:

А) количество операций при изготовлении изделия;

Б) последовательность выполнения изделия и его графическое изображение;

В) внешний вид изделия.

10. Как называется этот элемент соединения брусков?

А) шип;

Б) проушина;

В) паз.

11. Как называется этот элемент соединения брусков?

А) отверстие;

Б) шип;

В) проушина.

12. Чем вырезают удаляемые участки в брусках при изготовлении пазов?

А) пилой;

Б) столярной стамеской;

В) топором.

13. Выберите материал, который применяют для стойкой прозрачной отделки изделий из древесины:

А) краска;

Б) лак;

В) клей.

14. Чем соединяются эти бруски?

А) гвоздём;

Б) клином;

В) нагелем.

15.  Деталь токарного станка, предназначенная для упора и перемещения режущего

инструмента при обработке заготовки:

А) суппорт;

Б) подручник;

В) кондуктор.

16. Какой вид точения показан на рисунке?

А) продольное;

Б) внутреннее;

В) поперечное.

17.  Как называется приспособление для закрепления заготовок на токарном станке?

А)  патрон;

Б)  струбцина;

В)  шпиндель.

18.  Какое расстояние должно быть между обрабатываемой деталью и подручником

на токарном станке?

А)  менее 2 мм

Б)  2-3 мм

В)  более 3 мм

19. Как называется этот элемент на бруске?

А) паз;

Б) вырез;

В) прорезь.

20. Определите вид шипового соединения.

А) прямой шип;

Б) шкантовое;

В) «ласточкин хвост».