# МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И ПОСТРОЕНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ТЕЛ. ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ.

Якимова Ольга Александровна, ГБОУ СОШ 243, Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. Учитель физики высшей категории.

Предмет: физика

10-11 классы

Место проведения:  компьютерный класс

,

Расчет электростатических полей зарядов на плоскости.

Построение траектории заряженной частицы.

В настоящем сообщении  приводится пример  использования пакета Matlab  для  создания   виртуальных лабораторных работ.

Представленный материал использовался на практических занятиях по физике  с учащимися старших классов технического профиля.

Тема двух лабораторных работ -  изучение электрических полей различных распределений зарядов и построение траекторий заряженных тел движущихся в этих полях.  В основе расчета лежит принцип суперпозиции потенциала электростатического поля. Для его применения каждое из рассматриваемых заряженных тел представляется  в виде совокупности большого числа (порядка 500) точечных зарядов. Потенциал каждого точечного  заряда рассчитывается по формуле

,		                                (1)

где   q – величина  заряда,   r – расстояние  от заряда до точки поля, = 8,85·10–12 Ф/м – электрическая постоянная системы СИ. Потенциал  φ  поля совокупности зарядов в каждой точки плоскости (x;у)   в соответствии с принципом суперпозиции является результатом  суммирования потенциалов  всех точечных зарядов:

(2)

Получившийся “потенциальный профиль” позволяет решать различные задачи. Рассмотрим две из них.

Лабораторная работа 1.  Расчет потенциалов различных распределений зарядов. Сравнение с теорией.  Программа Combined3.m

В этой работе производится машинный счет потенциалов электрического поля различных распределений зарядов - программа Сombined3.m. После ввода  начальных значений – координат заряженных тел, величин их зарядов, программа вычисляет распределения потенциала электрического поля в плоскости (х;у)  в квадрате 100х100 с шагом по обеим осям равным  1. Результат расчета  предъявляется в виде трехмерного изображения зависимости потенциала:

Далее проводится сравнение полученных численным методом значений потенциала с рассчитанными  по  аналитическим  формулам.  Это поле точечного заряда, поле диполя, квадруполя, заряженной линии и т.д. На рис.1 приводится пример графической иллюстрации случая, когда система зарядов состоит из двух точечных разноименных зарядов, равномерно заряженной дуги окружности и заряженной линии.

Рисунок 1    Потенциал сложного распределения зарядов

Рисунок 2.   Потенциал электрического поля двух разноименных точечных зарядов

Лабораторная работа №2. Расчет траектории заряженной частицы в электростатическом поле.

Ставится задача - произвести расчет траектории заряженной частицы(программа Trjctr.m.) и затем сравнить с «ручным» расчетом, основанным на методе  электронной оптики.

После ввода  начальных значений – координат заряженных тел, величин их зарядов, программа вычисляет распределения потенциала электрического поля в плоскости (х;у) в квадрате 100х100 с шагом по обеим осям равным 1. Результат расчета  предъявляется в виде трехмерного изображения зависимости потенциала: В качестве примера на рис.8 приводится распределение потенциала для двух разноименных точечных зарядов.

В программе предусмотрена возможность считывания значений потенциала в заданной по указанию преподавателя области плоскости (х;у). По этим значениям учащимся строится картина эквипотенциалей, вычисляется значение напряженности Е и строится картина силовых линий и т.д. Пример распечатки содержимого окна команд МАТЛАБ:

ведите х1 координату  области выделения       20

X11 = 20

введите х2 координату(КВАДРАТНОЙ) области выделения       30

X12 = 30

введите y1 координату (КВАДРАТНОЙ) области выделения       30

Y11 =30

введите y2 координату(КВАДРАТНОЙ) области выделения       40

Y12 = 40

X =

Columns 1 through 10

20    21    22    23    24    25    26    27    28    29

Column 11

30

Y =

Columns 1 through 10

30    31    32    33    34    35    36    37    38    39

Column 11

40

Potential =

Columns 1 through 6

-16.4974  -16.6726  -16.8494  -17.0279  -17.2081  -17.3901

-16.7068  -16.8875  -17.0699  -17.2542  -17.4405  -17.6289

-16.9179  -17.1040  -17.2919  -17.4820  -17.6743  -17.8690

-17.1306  -17.3219  -17.5153  -17.7109  -17.9091  -18.1099

-17.3445  -17.5410  -17.7396  -17.9407  -18.1444  -18.3512

-17.5597  -17.7610  -17.9647  -18.1709  -18.3799  -18.5921

-17.7758  -17.9819  -18.1902  -18.4010  -18.6148  -18.8320

-17.9929  -18.2032  -18.4157  -18.6308  -18.8488  -19.0703

-18.2108  -18.4250  -18.6412  -18.8598  -19.0812  -19.3061

-18.4294  -18.6470  -18.8663  -19.0876  -19.3115  -19.5388

-18.6489  -18.8693  -19.0909  -19.3140  -19.5393  -19.7676

Columns 7 through 11

-17.5740  -17.7599  -17.9478  -18.1377  -18.3296

-17.8195  -18.0125  -18.2079  -18.4059  -18.6065

-18.0663  -18.2663  -18.4693  -18.6755  -18.8848

-18.3137  -18.5207  -18.7312  -18.9454  -19.1636

-18.5612  -18.7749  -18.9926  -19.2147  -19.4416

-18.8079  -19.0279  -19.2525  -19.4822  -19.7176

-19.0532  -19.2788  -19.5097  -19.7464  -19.9898

-19.2960  -19.5265  -19.7628  -20.0057  -20.2562

-19.5353  -19.7697  -20.0103  -20.2582  -20.5148

-19.7703  -20.0070  -20.2504  -20.5017  -20.7627

-19.9997  -20.2371  -20.4812  -20.7338  -20.9970

Полученные значения потенциала в узлах координатной сетки в дальнейшем можно использовать для построения линий равного потенциала. Указанное построение удобно производить на миллиметровой бумаге.

Далее решается задача построения траектории заряженной частицы в электрическом поле .

Расчет траектории заряженной частицы в электростатическом поле

.Для выполнения заданий настоящей лабораторной работы требуется умение строить траектории заряженных  частиц в электрических полях, распределенных в плоскости. Расчет таких полей, а также траекторий частиц, которые в них движутся существенно проще расчета для более реалистического случая трехмерных полей.

Допустим, имеется чертеж эквипотенциальных кривых.   Рассмотрим малый участок поля, представленный двумя линиями с потенциалами .   (Рис.3).

Рисунок 3    Частица, влетающая в электрическое поле

Рассмотрим частицу массой  m, несущую заряд  q  и подлетевшую к эквипотенциальной поверхности  φ  со скоростью  V1  под углом  α.  Между слоями 1 и 2 на частицу будет действовать сила    где Е – напряженность электрического поля , Последняя связана с разностью потенциалов слоев  1  и  2  равной    и расстоянием между слоями  b  соотношением:

(3)

Сила   F  будет направлена вдоль перпендикуляра к поверхностям 1 и 2 в направлении определяемом как знаком  q  так и знаком . Разложим вектор скорости на две составляющие – параллельную слою  1 –  V1τ  и не  испытывающую ускоряющего действия силы  F и составляющую  – V1n  перпендикулярную слою, направленную вдоль нормали вниз. В направлении нормали на частицу действует сила  F  и она приобретает в этом направлении ускорение, a  которое в соответствии со вторым законом Ньютона равняется:

(4)

Составляющая скорости V1n  частицы в момент, когда она подлетает к поверхности 2, приобретает значение V2n

(5)

Поскольку   , а

Отсюда получаем отношение для синусов:

(6)

Преобразуем полученный результат:

(7)

Полученные выражения позволяют построить траекторию заряженной частицы в виде ломаной линии.  Результат расчета можно проверить затем с помощью программы построения траекторий (Trjctr.m) см. рис. 4

Рисунок 4  Линии равного потенциала и траектория движения заряженной частицы.

Литература:

Дьяконов В.П. , Matlab 6.5 SP1/7.0? Simulink 5/6? Основы применения.  М.:СОЛОН-Пресс,2005.  ISBN 5-98003-181-2

# Text boxes

φ

φ+Δφ

V1τ

α

b         V1n                           V1

V2τ

β

V2n                                           V2