Урок по швейному делу на тему: «Виды машинных швов.

Шов вподгибку с закрытым срезом».

Цели:

Образовательная – ознакомить с условиями и приёмами выполнения краевого шва вподгибку с закрытым срезом и элементами технической терминологии швейного производства.

Воспитательная –  соблюдать экономические  требования к качеству выполнения машинных швов. Формировать дисциплинированность, аккуратность, культуру труда, бережное отношение к оборудованию швейной мастерской, инструментам и приспособлениям.

Развивающая – научить анализировать и объяснять технологию выполнения изучаемых машинных швов, уметь определять особенности их, сравнивать назначение.

Корекционная  - контроль посадки за швейной машиной, осанкой; соблюдение санитарно – гигиенических норм, побуждение учащихся к анализу, синтезу; коррекция произвольного внимания, пространственных восприятий, мелкой моторики рук.

Оборудование, наглядные пособия: швейные машины с ручным и электроприводом, утюг, ножницы, иглы, образцы машинных швов, тесты. Инструкционные карты по теме: «Шов вподгибку с открытым срезом», «Шов вподгибку с закрытым срезом», «Стачной шов».  Образцы тканей. Интерактивная доска, компьютер, презентация: «Машинные швы, применение».

Словарь: стачной шов, соединительный шов, шов вподгибку с открытым срезом, шов вподгибку с закрытым срезом, краевой шов.

Тип урока:

Методы:

- Словарно – наглядный.

- Наглядно – демонстрационный.

План урока.

| № | Этап урока | Содержание, цель этапа | Время |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационный момент | Отметить отсутствующих. Сообщить тему урока. Психологический настрой. | 1мин. |
| 2. | Актуализация знаний. Повторение. | Задания на активизацию внимания | 8 -9 мин. |
| 3. | Основная часть урока | Объяснение с практическим показом. Практическая работа: «Шов вподгибку с закрытым срезом» | 20 мин |
| 4. | Физминутка | Физические упражнения для снятия усталости мышц и глаз | 2 мин. |
| 5. | Закрепление материала | При помощи тестов закрепить знания по теме | 7 мин. |
| 6. | Итоги урока. Домашнее задание | Цели урока достигнуты. Повторить технологию выполнения машинных швов. | 2 мин. |

Ход урока

I .Организационная часть.

Психологический настрой. Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов. Правильное расположение на рабочем столе.

II. Повторение. Актуализация знаний

Вопрос  № 1.  Какие машинные швы мы уже изучили? (стачной шов, шов вподгибку с открытым срезом)

Вопрос № 2.  При пошиве каких изделий применяется стачной шов? (при пошиве мужской, женской и детской одежды).

Вопрос № 3. Какие виды стачного шва вы знаете? (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку).

Вопрос № 4. От чего зависит применение того или иного машинного шва? (от толщины ткани и местоположения шва).

Вопрос № 5. С каким машинным швом мы познакомились на прошлом уроке? К какому виду швов он относится? К краевому или соединительному швам? (познакомились с швом вподгибку с открытым срезом. Он относится к  краевым швам).

Повторение правил безопасной работы по тестам:

Тест № 1.Какое правило можно назвать первым при выполнении правил безопасности при работе с иглами, портновскими булавками? (поставь + возле правильного ответа)

| 1. | Не шить ржавой иглой |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Иглы и портновские булавки надо хранить в игольнице | + |
| 3. | Нельзя иглы и булавки оставлять в изделии |  |

Тест № 2. Ножницы должны лежать на столе:

| 1. | Лезвиями к себе |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | В верхнем правом углу, с сомкнутыми лезвиями, кольцами к себе. | + |
| 3. | Просто лежать на столе |  |

Тест № 3. Чтобы включить утюг надо:

| 1 | Взять за шнур сухими руками |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Взять за вилку сухими руками | + |

Тест № 4. Назвать основное правило при выполнении безопасной работы с утюгом?

| 1. | Стать на резиновый коврик |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Напряжение в сети 220 V | + |
| 3. | Включать утюг сухими руками, держась за вилку |  |
| 4. | При выполнении В.Т.О. изделия соблюдать температурный режим |  |

Задания на актизацию внимания: «Исключить неподходящее слово»

Карточка № 1.

А) Салфетка, бахрома, платформа, нитки, игла.

Б) Катушечный стержень, вилка, регулятор  натяжения верхней нити, нитепритягиватель, нитенаправитель.

В) Фронтовая доска, платформа, игольная пластинка, изнаночная сторона ткани, иглодержатель.

Карточка № 2.

А) Шнур, стачной шов, стежок, строчка, машинная игла, ткань.

Б) Напёрсток, игла, резиновый коврик, нитки, ножницы.

В) Полотняное переплетение, сатиновое переплетение, нитепритягиватель, саржевое переплетение.

(Задания  в карточках, тесты на слайдах, на интерактивной доске).

Задание: «Что изображено на картинке?» (картинка на интерактивной доске)

- Картинка швейной машины с электроприводом.

- Регулятор натяжения верхней нити.

- Шпульный колпачок.

Задание. На данных образцах изделий показать изученные швы.

(несколько моделей  швейных изделий)

Игра «Слово –шаг» (На каждый шаг сказать слово, применяемое на уроках швейного дела. Например: швейная машина, игла, напёрсток, ножницы, нитки, грузик, игольница и т.д. ).

III Основная часть урока.

Объяснение нового материала. Следующий краевой шов называется шов вподгибку с закрытым срезом. Он относится к  краевым швам и применяется для обработки края сыпучих тканей. Этим швом можно обработать срезы салфетки, полотенца, верхние срезы мешочка, поперечные срезы наволочки, верхний срез хозяйственной сумки, нижние срезы швейных изделий. (слайды на доске и образцы швейных изделий). Рассматриваем примеры ширины шва в зависимости от вида изделия и вида ткани.

Повторяем правила работы на швейной машине (слайд)

- Заправить верхнюю и нижнюю нитки.

- Концы ниток завести под лапку и оттянуть.

- Опустить иглу

- Опустить лапку.

- Выполнить строчку

- Поднять иглу.

- Поднять лапку.

- Отвести ткань от себя и обрезать нитку.

Практическая работа по теме: «Шов вподгибку с закрытым срезом»

Учащиеся выполняют практическую работу, пользуясь инструкционными картами.

Ход работы:

- Подогнуть срез кроя образца на изнаночную сторону на 5 мм, заметать подогнутый край по сгибу.

- Перегнуть подогнутый край на изнаночную сторону на 20 мм, заметать подгиб.

- Проложить машинную строчку на расстоянии 1 -2мм от края внутреннего подгиба, закрепить начало и конец строчки. Удалить нитки строчек временного назначения. Приутюжить шов.

- Оформить образец в альбом.

Самоконтроль: сравнить с образцом, проверить качество работы.

1)ширина первого подгиба равна 5 – 7мм; 2) ширина второго подгиба равна 20мм; 3) машинная строчка проложена на расстоянии 1 – 2мм от края внутреннего подгиба; 4) начало и конец строчки прочно закреплены.

VI Закрепление.

- Какие виды машинных швов вы знаете?

- Для чего применяют машинный шов вподгибку с закрытым срезом?

- Какой может быть ширина шва вподгибку с закрытым срезом?

- Чем отличается шов вподгибку с открытым срезом от шва вподгибку с закрытым срезом?

- К каким видам швов относится шов вподгибку с закрытым срезом, к краевым швам или  к соединительным швам?

V Итоги урока.

Сегодня на уроке мы изучили машинный, краевой шов вподгибку с закрытым срезом. Выполнили практическую работу на эту тему. Вы были активны на уроке. Отлично справились с тестами и заданиями по теме.

Оценки за урок. Домашнее задание: повторить технологию выполнения изученных машинных швов. Знать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями.

Урок подготовила учитель трудового обучения (швейного дела) ГБС(К)ОУ школы - интерната №1 VI вида г. Ейска Краснодарского края.