Тема: «Проекционно-демонстрационная техника»

Цель: знать устройства проекционно-демоснтрационной техники, уметь их подключать.

Задачи:

- Познакомить учащихся с различными устройствами проекционно-демонстрационной техники

- Познакомить учащихся с разъемами для подключения демонстрационной техники

- Содействовать воспитанию интереса к предмету, трудолюбия, самостоятельности, чувства ответственности.

Оснащение урока: ПК, проектор, презентация «Проекционно-демонстрационная техника», оверхед-проектор, слайд-проектор.

Ход урока:

Оверхед-проектор (Слайд 2) — оптическое устройство, позволяющее проецировать на большой экран изображение, предварительно нанесенное на прозрачную пленку с помощью фломастеров или принтера.

Слайд-проектор (Слайд 3) — устройство для проекции 35-мм слайдов на большой экран.  Современные слайд-проекторы оснащены функцией автоматической фокусировки, ПДУ.

Эпископ (Слайд 4) — предназначен для проекции непрозрачных оригиналов: книг, журналов, фотографий, документов, небольших трехмерных объектов на большой экран.

Мультимедиа-проекторы (Слайд 5) универсальны: к ним можно подключить любые компьютеры и самые разные источники видеосигнала.

Экраны (Слайд 6)

(Слайд 7) Важная роль в создании качественного изображения принадлежит экрану. Существует большое количество разновидностей экранов. Некоторые стационарные модели экранов оснащены моторизованным приводом и имеют пульт ДУ. (Слайд 8) Для их правильного выбора нужно определить вид проекции, способ крепления или установки, формат, размер, тип полотна. Экран подбирают для конкретного помещения, учитывая площадь, высоту потолков, расстановку мест зрителей.

(Слайд 9) Подключение к ПК устройств ввода информации и демонстрационной техники

(Слайд 10) Даже недорогой мультимедийный проектор имеет на своей тыльной панели множество «розеток». Большинство пользователей, которые работают с презентациями, не задумываясь, используют знакомый всем «компьютерный» разъем.

(Слайд 11) Зачем нужно столько разных способов подключения?

В первую очередь для того, чтобы обеспечить максимальные возможности для соединения с источниками видеосигнала. Количество коннекторов напрямую зависит от назначения и «способностей» устройства.

(Слайд 12) По типу передаваемого сигнала интерфейсы делят на три категории – для изображения, звука и управления (коммуникационные). Начнем, пожалуй, с самого старого.

Jack (Слайд 13)

Он знаком всем - тот штекер, что в обычных наушниках. Этот интерфейс служит для передачи звука. В большинстве бизнес-моделей установлен один, иногда два динамика малой мощности (обычно 1-2 Вт).

DE-15 (Слайд 14)

Этот тип разъемов представляет собой целую их серию с различными размерами и количеством контактов. Носит название D-subminiature, или сокращенно D-sub. Буква D символизирует форму, а слово subminiature – размер, что давно уже разошлось с реальностью.

Коннекторы RCA (Слайд 15)

Разъем разработан в 40-х годах прошлого века Американской радиокорпорацией (Radio Corporation of America). В нашей стране этот способ подключения стал широко известен с появлением кассетных видеоплееров: разъем называли «лепестками» или «тюльпаном» из-за формы штекера, популярной в то время. У разъема всего два контакта – кольцо и штырек, это значит, что по одному такому кабелю возможно передавать только один сигнал, соответственно, нужны три провода. Нередко «троицу» RCA применяют для цифровой передачи.

«Штыковой» BNC (Слайд 16)

В отличие от стандарта RCA у проводов BNC большая помехоустойчивость и надежность. Например, не так давно эти соединители активно применяли для объединения компьютеров в сеть, а сейчас часто используют для работы с «профессиональным видео». И, наконец, почему «штыковой»? Аббревиатура представляет собой сокращение от bayonet Neill–Concelman, где две фамилии принадлежат инженерам-разработчикам, а первое слово в переводе означает «штык». Принцип крепления возник в XIX веке для насадки штыка на дуло ружья.

S-Video (Слайд 17)

Аналоговый видеосигнал S-Video – нечто среднее между компонентным и композитным. Изображение идет по двум каналам - яркость и цветность (Y и С). Раздельная «доставка» яркостной и цветовой составляющих дала этой технологии название separated video, или «разделенное видео».

Сетевой RJ-45 (Слайд 18)

Разъем этой формы сегодня очень популярен при соединении компьютеров в сеть и подключении их к Интернету. Это означает, что устройство, настроенное должным образом и подключенное к корпоративной сети, имеет собственный небольшой веб-сайт. Он содержит информацию о состоянии устройства и предоставляет средства управления его параметрами. Указанный метод удаленного управления очень эффективен, если его применять со стационарно установленными проекторами.

DE-9 (Слайд 19)

Этот 9-контактный соединитель из серии D-sub известен  под именем «последовательный порт», или COM-порт. Часто его ошибочно ассоциируют со стандартом RS-232. Да, действительно, разъем DE-9 почти всегда идет в паре с ним. В нашем случае этот тандем решает одну из двух задач в зависимости от назначения проектора. В домашней модели - это сервисные операции, не предназначенные для эксплуатации пользователем. Два разъема разрешают соединение нескольких проекторов в цепочку, а система идентификаторов позволяет управлять каждым из них отдельно через один общий кабель.

Mini-DIN 8 pin (Слайд 20

Восьмиконтактный интерфейс mini-DIN (mini-DIN 8 pin) не стоит путать с четырехконтактным, по которому передают сигнал S-Video. Функции коннектора с восемью штырьками полностью аналогичны функциям разъема DE-9 - это управление проектором или проведение сервисных операций в «формате» RS-232.

USB (Слайд 21)

Самый популярный сегодня интерфейс имеет широчайшую сферу применения во всем, что связано с цифровой электроникой, но использование этого стандарта в демонстрационной технике ограничено. Почти всегда вся работа проектора с шиной USB сводится к имитации «поведения» компьютерной мыши. Подключение позволяет управлять презентацией с дистанционного пульта проектора, что в большинстве случаев ограничивается листанием подготовленного материала.

DVI (Слайд 22)

Основная его идея – в отсутствии сжатия и комбинирования компонентов видеосигнала и четкой их дискретизации для каждой точки изображения, выражающихся, в частности, в исключении смазывания картинки вдоль строк. Предшественником DVI можно считать аналоговый компонентный VGA-интерфейс. Более того, в стандарте DVI есть контакты для передачи такого сигнала. Поэтому совместное использование современного монитора со входом DVI и старой видеокарты с традиционным разъемом DE-15 – не проблема, достаточно иметь переходник.

HDMI - «Все в одном» (Слайд 23)

High-Definition Multimedia Interface – прямой продолжатель идей DVI, и именно поэтому устройство со входом HDMI через соответствующий переходник без труда примет изображение в указанном формате. Помимо цифрового видеосигнала HDMI включает в себя восемь звуковых каналов, тоже цифровых. HDMI ориентирован на сферу развлечений и, соответственно, является атрибутом проекторов для домашнего кинотеатра.

Литература и Интернет-источники:

- Школа будущего [Электронный ресурс] / Проекционно-демонстрационная техника. – Режим доступа:  http://www.sfut.ru/32________.htm, свободный.

- Делайт 2000 [Электронный ресурс] / Проекционные системы. – Режим доступа:  http://www.d2k.ru/systems_and_technologies/148/168/?ELEMENT_ID=510, свободный.

- Инструменты для бизнеса [Электронный ресурс] / Способы подключения проекторов. – Режим доступа: http://www.business-tools.ru/projectorsarticles?Id=381, свободный.