Тест  «Гидравлические машины».

| Вариант I 1. Какой закон используется в устройстве гидравлических машин? А. Закон всемирного тяготения. Б. Закон Паскаля. В. Закон Ломоносова. Г. Закон Ньютона. 2. Выигрыш в силе, даваемый гидравлической машиной, зависит... А. От рода жидкости, заполняющей машину. Б. От силы, приложенной к поршню. В. От площади малого поршня. Г. От площади большого поршня. Д. От отношения площадей большого и малого поршня. 3. Площадь большого поршня 120 см2, а малого — 15 см2. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 120. Б. 15. В. 8. Г. 0,125. Д. 1800. 4. На малый поршень действует сила 40 Н. Какая сила действует на большой поршень гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 20 раз? А. 800 Н. Б. 2Н. В.20Н. Г. 40 Н. Д. 0,5 Н. 5. В гидравлическом прессе на большой поршень площадью 30 см2 действует сила 900 Н. Какова площадь малого поршня, если на него действует сила 150 Н? А. 4500 см2. Б. 0,00022 см2. В. 180 см2. Г. 5 см2. Д. 0,0055 см2. | Вариант 2 1. Основной частью гидравлической машины является... А. Поршень. Б. Жидкость (обычно минеральное масло). В. Два цилиндра разного диаметра, соединенные трубкой. Г. Два цилиндра одинакового диаметра, снабженные поршнями. 2. Чем больше площадь поршня, тем... А. Большая сила на него действует. Б. Меньшая сила на него действует. 3. На большой поршень действует сила 600 Н, а на малый поршень — сила 30 Н. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 600. Б. 30. В. 18000. Г. 0,05. Д. 20. 4. Площадь большого поршня 150 см2. Какова площадь малого поршня гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 30 раз? А. 4500см2. Б. 5см2. В. 30см2. Г. 150см2. Д. 0,2см2. 5. В гидравлической машине на малый поршень площадью 25 см2 действует сила 300 Н. Какая сила действует на большой поршень площадью 100 см2? А. 1200 Н. Б. 750 000 Н. В. 75 Н. Г. 8,33 Н. Д. 0,12 Н. |
| --- | --- |

Тест  «Гидравлические машины».

| Вариант 3 1. С помощью гидравлической машины можно... А. Малой силой уравновесить большую силу. Б. Совершить меньшую работу. В. Совершить большую работу. 2. Две гидравлические машины имеют одинаковые размеры. В первой давление в жидкости создается большее, чем во второй. Сравните выигрыши в силе, которые дают машины. А. Больший выигрыш в силе дает первая машина Б. Больший выигрыш в силе дает вторая машина. В. Сравнить их нельзя, так как не известны величины приложенных сил. Г. Выигрыш в силе одинаков, так как площади поршней одинаковы. 3. На малый поршень действует сила 25 Н, а на большой поршень — сила 200 Н. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 0,125. Б. 8. В. 25. Г. 200. Д. 5000. 4. Площадь малого поршня 8 см2. Какова площадь большого поршня гидравлической машины, если она дает выигрыш в силе в 10 раз? А. 8см2. Б. 10см2. В. 80см2. Г. 1,25см2. Д. 0,8см2. 5. В гидравлическом прессе на большой поршень площадью 120 см2 действует сила 1500 Н. Какая сила действует на малый поршень площадью 4см2? А. 45 000 Н. Б. 0,32 Н. В. 0,000022 Н. Г. 3,125 Н. Д. 50 Н. | Вариант 4 1. Гидравлическая машина состоит из... А. Двух, не связанных между собой цилиндров. Б. Двух сообщающихся между собой сосудов. В. Двух поршней, лежащих на поверхности жидкости. 2. Гидравлическая машина дает выигрыш в силе, который... А. Не зависит от размеров машины. Б. Зависит от приложенной к ней силы. В. Зависит от отношения площадей большого и малого поршня. Г. Зависит от площади малого поршня. Д. Зависит от площади большого поршня. 3. Площадь большого поршня 60 см2, а малого — 15 см2. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 900. Б. 15. В. 60. Г. 4. Д. 0,25. 4. Какая сила действует на малый поршень, если на большой поршень действует сила 400 Н, а гидравлическая машина дает выигрыш в силе в 25 раз? А. 16 Н. Б. 0,0625 Н. В. 25 Н. Г. 400 Н. Д. 10 000 Н. 5. В гидравлической машине на малый поршень площадью 15 см2 действует сила 60 Н. Какова площадь большого поршня, если на него действует сила 600 Н? А. 1,5 см2. Б. 150 см2. В. 0,67 см2. Г. 2400 см2. Д. 0,00042 см2. |
| --- | --- |

Тест  «Гидравлические машины».

| Вариант 5 1. Гидравлическая машина работает на основе... А. Закона Ломоносова. Б. Закона Ньютона. В. Закона Паскаля. 2. Чем меньше площадь поршня, тем... А. Большая сила действует на него. Б. Меньшая сила действует на него. 3. На большой поршень действует сила 400 Н, а на малый поршень — сила 100 Н. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 4. Б. 0,25. В. 100. Г. 400. Д. 40 000. 4. Какова площадь большого поршня, если площадь малого поршня 30 см2, а гидравлическая машина дает выигрыш в силе в 15 раз? А. 30 см2. Б. 15 см2. В. 0,5 см2. Г. 2 см2. Д. 450 см2. 5. В гидравлическом прессе на большой поршень площадью 40 см2 действует сила 1000 Н. Какая сила действует на малый поршень площадью 5см2? А. 0,000125 Н. Б. 8000 Н. В. 125 Н. Г. 5 Н. Д. 0,62 Н. | Вариант 6 1. Гидравлическая машина позволяет... А. Получить выигрыш в силе. Б. Совершить наибольшую работу. В. Поднять любой груз. Г. Противодействовать всемирному тяготению. 2. К малому поршню гидравлической машины приложили две разные силы — в первом случае меньше, чем во втором. Сравните выигрыш в силе в этих двух случаях. А. Сравнить выигрыш нельзя. Б. В первом случае выигрыш в силе будет меньше. В. Выигрыш в силе в обоих случаях одинаковый, так как площади поршней не изменились. Г. Во втором случае выигрыш в силе будет меньше. 3. Площадь малого поршня 2 см2, а большого — 50 см2. Какой выигрыш в силе дает гидравлическая машина? А. 2. Б. 50. В. 100. Г. 0,04. Д. 25. 4. Какая сила действует на малый поршень, если на большой поршень действует сила 300 Н, а гидравлическая машина дает выигрыш в силе в 6 раз? А. 6Н. Б. 300 Н. В. 1800 Н. Г. 50 Н. Д. 0,02 Н. 5. В гидравлической машине на малый поршень площадью 3,5 см2 действует сила 140 Н. Какова площадь большого поршня, если на него действует сила 2800 Н? А. 0,175 см2. Б. 70 см2. В. 5,71 см2. Г. 0,014 см2. Д. 112000см2. |
| --- | --- |