Тема урока: Электроемкость. Единицы емкости. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Применение конденсаторов.

Цель:  1. Дать понятие об электроемкости. Сформировать представление о том, что наличие у электрического поля является признаком материальности электрических полей.

2. Развивать логическое мышление учащихся, прививать практические умения и навыки.

3. Воспитывать ответственное отношение к учебе, аккуратность.

# Ход урока

- Организационный момент.

- Программированный контроль (10 мин).

| 1 вариант Задание 2 вариант | Варианты ответов |
| --- | --- |
| 1. Какую работу совершит поле при перемещении заряда 20 нКл? | 1) 10 мкДж 2) 6 мкДж 3) 40 нДж 4) – 10 мкДж |
| из точки с потенциалом 700 В в точку с потенциалом 200 В? | из точки с потенциалом -100 В в точку с потенциалом 400 В? |  |
| 2. Найти работу электрического поля напряженностью 1 кВ/м, если | 1) 1 мкДж 2) 10-7 мкДж 3) –0,5 мкДж 4) 0,5 мкДж |
| заряд –25 нКл переместили на 2 см в направлении силовой линии. | заряд +25 нКл переместили на 2 см в направлении силовой линии. |  |
| 3. Напряжение между двумя точками, лежащими на одной линии напряженности однородного поля, 2 кВ/м. Найти напряженность, если | 1) 80 В/м 2) 20 кВ/м 3) 50 кВ/м 4) 0,2 кВ/м |
| расстояние между точками 10 см | расстояние между точками 4 см |  |
| 4. Во сколько раз изменится кинетическая энергия электрона, если разность потенциалов, которую проходит электрон, | 1) не изменится 2) увеличится в 10 раз 3) уменьшится в 10 раз |
| увеличить в 10 раз | уменьшить в 10 раз |  |
| 5. Как изменится потенциальная энергия взаимодействия зарядов q1 и q2, если расстояние между ними | 1) увеличится в 4 раза 2) уменьшится в 4 раза 3) уменьшится в 2 раза 4) увеличится в 2 раза |
| увеличить в 4 раза | уменьшить в 4 раза |  |

- Подготовка к восприятию нового материала (фронтальная беседа с классом)

- В чем заключается принцип суперпозиции полей?

- Какая связь между U и E?

- Чему равна поверхностная плотность зарядов?

- Записать формулу напряженности равномерно заряженной плоскости.

- Как измерить разность потенциалов между двумя проводниками?

- Изучение нового материала.

Оборудование: электрометр, две большие пластины на изолирующих ручках, конденсатор переменной емкости, конденсаторы различных видов.

1. Установить на опыте с электрометром и пластинами связь между зарядом и напряжением между пластинами.

2. Ввести понятие емкости.

3. Дать понятие конденсатора, его схематического изображения.

4. Ввести единицу емкости – фарад, подчеркнув, что емкость a 1 A очень велика, и тем самым объяснить, поему на практике часто используют меньшие единицы емкости.

5. Вывести формулу емкости плоского конденсатора.

Т.к.  , значит

Учитывая диэлектрик между пластинами, имеем:

6. Электроемкость шара:

7. Энергия электрического поля – это та энергия, которой обладает заряженный конденсатор. Эта энергия равна работе, которую совершил при зарядке источник тока, переместив на обкладки конденсатора заряд «q».

, т.к. разность потенциалов между пластинами конденсатора в процессе зарядки менялась линейно.

Поэтому           , т.к.

Полученную формулу можно преобразовать, учитывая что , а

Получаем

Энергия заряженного конденсатора сосредоточена в его электрическом поле.

8. Соединение конденсаторов в батарею.

А) параллельное соединение

б) последовательное соединение

9. Виды конденсаторов

а) воздушный

б) бумажный

в) керамический

г) слюдяной

д) электролитический

10. Применение конденсаторов

а) накапливать на короткое время заряд или энергию для быстрого изменения потенциала;

б) в радиотехнике: колебательный контур, выпрямитель.

В) фотовспышка.

V. Закрепление знаний, умений и навыков.

Раздать конденсаторы (по одному на двоих). Записать в тетради их характеристики, определить энергию и мощность конденсатора при t=10 0С.

Пример:

, т.е. заряженный конденсатор опасен для жизни.

VI. Домашнее задание: §49,50,51, Упр. 9 (1,2,4,5)

Заполнить таблицу

В классе                                                  дома

| Величина | Вакуум | Диэлектрик |
| --- | --- | --- |
| 1. Напряженность поля точечного заряда |  |  |
| 2. Напряженность поля заряженной плоскости |  |  |
| 3. Напряженность поля плоского конденсатора |  |  |
| 4. Емкость плоского конденсатора |  |  |

# Text boxes

U1

q

q

### C2

### C1

### q2

### U

### q1

U2

C1

C2