Кодирование числовой информации. Кодирование целых чисел. Представление чисел в формате с фиксированной запятой (числа без знака).

Цели:

- научить учащихся представлять целые числа в памяти компьютера;

- продолжить работу по формированию навыков решения задач с применением знаний по теме “Системы счисления”;

- развитие логического мышления, умения анализировать и обобщать;

- повышать интерес учащихся к предмету “информатика”.

Требования к знаниям и умениям:

Учащиеся должны знать:

- форматы записи целых чисел в памяти компьютера;

Учащиеся должны уметь:

- представлять целые числа в k-байтовой разрядной сетке.

Ход урока

Актуализация знаний

- Какую систему счисления для представления чисел использует человек?

- Какая система счисления используется для представления чисел в компьютере? Почему?

- Рассчитайтесь по порядку в двоичной системе счисления.

- Вспомните алгоритм перевода десятичных чисел в двоичную систему счисления. Переведите 23,7410 в двоичную СС.

Изложение нового материала.

Кодирование целых чисел

Для работы с числами человек использует в основном две формы для их записи - естественная и экспоненциальная. Естественной формой называйся более привычная для нас, обычная запись числа, например, 1000 или 3,5. Экспоненциальная же форма записи чисел обычно используется для о6означения очень больших или очень маленьких чисел, т.к. в естественной форме в записи таких чисел используется большое количество незначащих нулей (например, 0,000002 = 0,2*10-5 или 3000 = 3*103).

Подробнее рассмотрим, как в памяти компьютера представляются целые числа. Не забывайте, что числа в компьютере представлены в двоичной системе счисления, поэтому речь будет идти именно о таких числах.

Целые числа в компьютере хранятся в памяти в формате с фиксированной запятой. В этом случае каждому разряду ячейки памяти соответствует всегда один и тот же разряд числа, а запятая находится справа после младшего разряда, т. е. вне разрядной сетки.

Достоинствами представления чисел в формате с фиксированной запятой являются простота и наглядность представления чисел, а также простота алгоритмов реализации арифметических операций (вычитание благодаря использованию дополнительного кода (см. ниже) для представления отрицательных чисел сводится к сложению).

Недостатком представления чисел в формате с фиксированной запятой является конечный диапазон представления величин, недостаточный для решения математических, физических, экономических и других задач, в которых используются как очень малые, так и очень большие числа.

Все целые числа в компьютере разделяются на числа без знака (только положительные) и со знаком (положительные и отрицательные). Для хранения чисел в памяти отводится определенное количество разрядов, в совокупности представляющих собой k-разрядную сетку.

Обычно целые числа занимают в памяти ЭВМ 1, 2 или 4 байта. Поэтому легко вычислить диапазон чисел, которые можно сохранить в такой раз ной сетке:

Пояснение: таблица заполняется по ходу изложения материала вместе с учащимися.

При представлении целых чисел в n-разрядном представлении со знаком максимальное положительное число (с учетом выделения одного разряда на знак) равно

А = 2n-1 – 1.

Минимальное отрицательное число равно А = -2n-1

| Формат с фиксированной точкой |
| --- |
| Формат | Количество разрядов (n),отводимое для хранения числа | Минимальное число | Максимальное число | Интервал чисел |
| Целые числа без знака | 1 байт (n=8) | 0 | 2n – 1 = 255 | 0 … 255 |
|  | 2 байта (n= 16) | 0 | 2n – 1 = 65535 | 0 … 65535 |
| Целые числа со знаком | 1 байт (n=8) | -27 = - 128 | 27 – 1= 127 | - 128 … 127 |
|  | 2 байта (n= 16) | - 2 n – 1 = - 32768 | 2 n – 1 – 1 = 32767 | - 32768 … 32767 |
|  | 4 байта (n= 32) | - 2 n – 1 = - 2147483648 | 2 n – 1 – 1 = 2147483647 | -2147483648 … 2147483647 |

Число в разрядной сетке располагается так, что его самый младший двоичный разряд записывается в крайний правый бит. Если количество разрядов в разрядной сетке превышает количество разрядов числа, оставшиеся разряды заполняются нулями. Пример 1. Представить число 2110 в однобайтовой разрядной сетке.

1.	Переведем число 2110 в двоичную систему счисления. 2110 = 101012

2.	Нарисуем восьмиразрядную сетку (1 байт = 8 бит).

3. Впишем число, начиная с младшего разряда.

|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Заполним оставшиеся разряды нулями.

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример 2. Представить число 7210 в однобайтовом и двухбайтовом формате. Представить внутреннее представление числа в шестнадцатеричной форме.

А)	7210 = 10010002 = 4816

| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Б) 7210 = 10010002 = 004816

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример 3. По шестнадцатеричной форме внутреннего представления целого числа в 2-х байтовой ячейке восстановить само число: 1F8E

00011111100011102=807810

Пример 4. Самостоятельно с последующей проверкой на доске.

А) Представить десятичное число  35 в однобайтовой разрядной сетке

Б) Представить десятичное число  2710 в 2-хбайтовой разрядной сетке и его 16-ричную форму:

(3510=001000112, 271010=00001010100101102=0A9616)

Итоги урока, выставление оценок.

Д/З: представить десятичные числа в 1- или 2-хбайтовых разрядных сетках и их 16-ричную форму: 450;  1281